# HOA 1874-012

Серия HOA датчик прохождения объекта, транзисторный выход, пластиковый корпус

## Достоинства

- выбор между вариантами исполнения  выхода: обычный фототранзистор или фототранзистор Дарлингтона

- три диапазона чувствительности

- выбор между металлическими или пластиковымы корпусами компонентов датчика

- ширина щели 0,12 дюйма (3,05 мм)

## Описание

Серия HOA1874 состоит из ИК-излучающего диода направленного на n-p-n кремниевый фототранзистор (HOA1874-001, -002, -011, -012) или фототранзистор Дарлингтона (HOA 1874-003, –013) заключенных в черный корпус из термопластмассы. Срабатывание детектора происходит в момент, когда непрозрачный объект проходит через щель между излучателем и детектором. Модели HOA1874-001, -002 и –003 имеют размер отверстия детектора 0,05 дюйма (1,27 мм) и используют компоненты в металлических корпусах, в то время как модели HOA1874 -011, -012, -013 имеют диаметр входного отверстия детектора 0,06 дюйма (1,52 мм) и в них используются компоненты в пластиковых корпусах. Для дополнительной информации по компонентам см. руководства №№SE1450, SD1440, SD1410, SEP8506, SDP8406 и SDP8106.

Материал корпуса HOA1874-001, -002 и –003 – acetal copolymer.  Материал корпуса  HOA1874 -011, -012, -013 – полиэстер.  Материалы корпусов растворяются в хлорсодержащих углеводородах и кетонах.

Рекомендуемые промывочные вещества – метанол и изопропанол.

| Характеристики изделия |
| --- |
| Тип изделия | Инфракрасный переключатель |
| Ток коллектора в открытом состоянии | 1,80 мА |
| Выход | Транзисторный |
| Корпус | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Прямой ток | 20 мА |
| Постоянный прямой ток | 50 мА |
| Прямое напряжение | 1,6 В |
| Обратное напряжение пробоя | 3 В |
| Обратный ток | 10мкА |
| Материал корпуса | Полиэстер |
| Время включения-выключения | 15мкс |
| Рассеиваемая мощность | 100мВт |
| Диапазон рабочих температур | -40( …+85(С |
| Темновой ток | 100нА |
| Постоянный ток коллектора | 30мА |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 30 В |
| Напряжение пробоя эмиттер-коллектор | 5 В |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0,4 В |
| Доступность | Глобальная |
| Наименование изделия | Датчик прохождения |
| Диаметр отверстия датчика | 1,52 мм |
| Ширина щели | 3,05 мм |