# HOA 0861-T55

Серия HOA датчик прохождения объекта инфракрасный, транзисторный выход, два фланца для монтирования датчика, пластиковый корпус

## Достоинства

- вариант исполнения  выхода: обычный фототранзистор

- точное определение положения

- четыре варианта исполнения крепежных элементов

- ширина щели 0,125 дюйма (3,18 мм)

- выбор размера входного отверстия детектора

- выбор непрозрачного или ИК-прозрачного корпуса

## Описание

Серия HOA086X/087X состоит из ИК-излучающего диода направленного на n-p-n кремниевый фототранзистор расположенных в черном корпусе из термопластмассы. Срабатывание детектора происходит в момент, когда непрозрачный объект проходит через щель между излучателем и детектором. Эта серия датчиков позволяет пользователю сделать выбор по следующим опциям: (1) конфигурация крепежных фланцев, (2) расстояние между выводами, (3) электро-оптические характеристики, (4) размер входного отверстия детектора и (5) материал корпуса.

В серии HOA086X применен  ИК-прозрачный корпус из полисульфона, этот вариант желательно использовать, когда возможно засорение входа детектора пылевидными частицами из окружающего воздуха. В серии HOA087X используется непрозрачный полисульфонный  корпус с открытым входом детектора для применения  в случаях  когда требуется максимальное ослабление внешнего освещения  и в ситуациях когда желательно максимальное разрешение. В датчиках серий HOA086X/087X используются компоненты в пластиковых корпусах. Для дополнительной информации по компонентам см. руководства №№ SEP8506 и SDP8406.

Материал корпуса - полисульфон. Материал корпуса растворяется в хлорсодержащих углеводородах и кетонах.

Рекомендуемые промывочные вещества – метанол и изопропанол.

| Характеристики изделия |
| --- |
| Тип изделия | Инфракрасный переключатель |
| Ток коллектора в открытом состоянии | 1,00 мА |
| Выход | Транзисторный |
| Способ крепления | Два монтажных ушка |
| Корпус | Пластик |
| Цвет корпуса | Черный |
| Прямой ток | 10 мА |
| Постоянный прямой ток | 50 мА |
| Прямое напряжение | 1,6 В |
| Обратное напряжение пробоя | 3 В |
| Обратный ток | 10мкА |
| Время включения-выключения | 15мкс |
| Рассеиваемая мощность | 100мВт |
| Диапазон рабочих температур | -40( …+85(С |
| Темновой ток | 100нА |
| Постоянный ток коллектора | 30мА |
| Напряжение пробоя коллектор-эмиттер | 30 В |
| Напряжение пробоя эмиттер-коллектор | 5 В |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | 0,4 В |
| Доступность | Глобальная |
| Наименование изделия | Датчик отражательный |
| Размер окна датчика | 1,52 мм х 1,27 мм (0,06 дюйм х 0,05 дюйм) |
| Ширина щели | 3,18 мм (0,125 дюйма) |