EUROPOWER

# EP 10-6

EUROPOWER

# EP 1,2-6

EUROPOWER

# EP 3-6

EUROPOWER

# EP 4,5-6

EUROPOWER

# EP 7-6

EUROPOWER

# EP 1,2-12

EUROPOWER

# EP 2,3-12

EUROPOWER

# EP 4,5-12

EUROPOWER

# EP 7-12

EUROPOWER

# EP 12-12

EUROPOWER

# EP 17-12

EUROPOWER

# EP 26-12

EUROPOWER

# EP 40-12

EUROPOWER

# EP 28-12

# Text boxes

Характеристики разряда (25 [°C])

( Клеммы

Время  разряда

Предельное напряжение [V]

( Габаритные размеры

( Клеммы

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

( Клеммы

( Габаритные размеры

Предельное напряжение [V]

Характеристики разряда (25 [°C])

Время  разряда

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)

Аккумуляторные батареи EUROPOWER

выполнены по высокой технологии AGM –

сепараторы из стеклоткани пропитанные электро-литом расположены между свинцовыми пластина-

ми. Это обеспечивает безопасность и дает возможность эксплуатации аккумулятора в любом положении. Аккумуляторы снабжены предохра-

нительными клапанами, которые регулируют внутреннее давление в банках.

Благодаря таким своим качествам как гер-

метичность, необслуживаемость, малое внутреннее

сопротивление и большой срок хранения, аккуму-

ляторы этого типа были выбраны для использования в системах резервного питания.

Эти батареи малы по размерам, легки по весу, а также имеют высокий КПД, что делает их экономически выгодными при эксплуатации.

Типовое применение батарей серии ЕР:

- источники бесперебойного питания (UPS)

- системы охранно-пожарных сигнализаций

- системы аварийного и резервного питания

- системы телекоммуникаций, мини АТС

- переносные приборы (циклический режим)