Кабель предназначен для передачи телевизионных сигналов в системах видеонаблюдения с одновременным подключением питания и/или передачи сигналов управления.

Конструкция:

радиочастотный кабель с медным внутренним проводником, с изоляцией из вспененого полиэтилена, полученного методом физического вспенивания, с внешним проводником в виде медной оплетки плотностью 90%; + дополнительные 4 провода.

Электрические характеристики кабеля:

Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при 20оС и длине 1 км., не более 40,5  Ом/км. Волновое сопротивление радиочастотного элемента 75 Ом.

Условия эксплуатации:

Вид климатического исполнения (по ГОСТУ 15150-69):
УХЛ, категория размещения 1, 2 для кабелей с оболочкой из СПЭ;
УХЛ, категория размещения 2.1, 3, 4 для кабелей с оболочкой из ПВХ. 
Окружающая среда для кабеля:
с ПВХ оболочкой - от минус 40 до плюс 70; Стоек к воздействию повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35оС, в условиях монтажных изгибов - минус 10; Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке, стоек к воздействию солнечного излучения, инея;
Срок службы кабелей - 10 лет.