Источник бесперебойного питания Value 400E (400 ВА/240 Вт), черный, CyberPower

Линейно-интерактивные ИБП серии Value с автоматическим регулированием напряжения (AVR) являются прекрасным решением для обеспечения бесперебойного питания домашнего или малого офиса. ИБП этой серии совместимы с различными операционными системами, включая Microsoft Windows 98/Me/2000/NT/XP. Программное обеспечение PowerPanel Personal Edition поставляемое в комплекте с ИБП, обеспечит мониторинг и управление устройством, а также предоставить различные данные о параметрах сети, ИБП, аккумуляторных батареях. Серия ИБП Value является эффективным и экономичным решением обеспечения стабильного напряжения.

Применение:
- Домашний офис.
- Малый офис.

Краткие характеристики и достоинства:

- Линейно-интерактивный ИБП.

- Автоматический регулятор напряжения (AVR).

- Программное обеспечение по мониторингу и управлению.

- Функция автозагрузки / автозарядки.

- Кабель USB в комплекте.

- Компактный корпус.

- Политика защиты подключенного оборудования до 25000 Евро.

| Мощность (ВА) | 400 ВА |
| --- | --- |
| Мощность (Вт) | 240 Вт |
| Входные параметры | Входное напряжение: 165 - 270 В Диапазон частот: 47 - 63 Гц |
| Выходные параметры | Напряжение при питании от батарей: Искусственная синусоида 230В +/- 7% Частота при питании от батарей: 50 - 60 Гц Защита от перегрузки: Эффективная: Предохранитель От аккумулятора: Внутреннее ограничение по току |
| Батарея | Необслуживаемый кислотно-свинцовый аккумулятор: 12 В 4.5 Ач x 1 Работа в автономном режиме: 15 минут Время подзарядки: 8 часов |
| Индикация состояния | Индикаторы: Питание / Работа от аккумулятора Звуковые сигналы: Работа от аккумулятора, Разряд аккумулятора, Перегрузка |
| Управление | Автоматическая зарядка Автоматический перезапуск Через USB |
| Разъемы | Последовательный порт USB порт RJ-11/RJ-45 3 входных разъема сетевого напряжения (розетки, питаемые от батарей) Разъем питания |
| Программное обеспечение | PowerPanel Personal Edition |
| Поддерживаемые ОС | Windows Windows 98/ME/2000/NT/XP |
| Цвет | Черный |
| Размеры | 32 x 10 x 14 см |
| Вес | 4.2 кг |